## Slide 1: 演習1 片側同色
ひもの方向ごとに色を設定するタイプです。
上下の組み方がそのまま模様になります。
特典ファイルに含まれるいろいろな模様を試してみましょう。

## Slide 2: STEP1:準備
順序 | 操作 | 例 | コメント
1 | かごのベースを作ってください | PPバンド、横450mm, 縦200mm, 高さ300mm で概算 | 
2 | 「縦横側面を展開する」のチェックをオフにしてください |  | 個別ではなくまとめて適用するため
3 | 「基本色」に好きな色を選んでください | 赤 | 縦ひも・横ひもの色になります
4 | [側面と縁]のタブで、側面の編みひもの色を、好きな色に変えてください | 白 | 3との違いがわかりやすい色にしてください

## Slide 3: STEP2: 試してみよう (模様の適用)
順序 | 操作 | 例 | コメント
 | STEP1の状態から開始します |  | 
1 | [ひも上下]のタブを開いてください |  | 
2 | 「対象面」で「側面(上・右)」を選択してください |  | 底の模様は指定しません。上側面+右側面です。
3 | 「設定ファイル」の[設定呼出」ボタンをクリックしてください |  | 
4 | [上下図の呼出]画面が表示されたら、上下図名から、好きなパターンを選んでください | 「10×10-531-花桝網代」 | 
5 | [OK]ボタンをクリックしてください |  | 
6 | パターンが変わったのを確認しましょう |  | 繰り返しの1単位になります
7 | [プレビュー]タブで、模様が適用されたのを確認しましょう。[ブラウザ]ボタンで表示させましょう |  | ブラウザで、ほぼ等倍で見られます
8 | [ひも上下]のタブに戻って、[上下交換]のボタンをクリックしてください |  | ひもの上下関係が入れ替わります
9 | [プレビュー]タブで、変更を確認しましょう。[ブラウザ]ボタンで表示させましょう |  | 隣のタブに表示されますので、7のタブと比較できます
10 | [左右交換][天地反転][右回転][左回転]、上下左右を指定して[シフト]各ボタンをクリックし、9と同様に、変化を見てみましょう |  | [クリア][ランダム][追加]は模様が変わるので使いません
α | 3～8を、他の模様でも試してみましょう |  | 

## Slide 4: STEP3:合わせてみよう (模様の単位)
順序 | 操作 | 例 | コメント
 | STEP2 [ひも上下]のタブで「側面(上・右)」に模様がセットされた状態から開始します |  | 模様が、上側面にきれいに収まっているとベター
1 | 「側面(上・右)」にセットされたパターンが、繰り返しの1単位になっていない場合は、繰り返しパターンを選んでください | 「10×10-531-花桝網代」 | シフトしても、模様がつながるのが、繰り返しパターンです
2 | 「水平に」にセットされた本数が、繰り返し単位の横の数です。この数を覚えてください | 「水平に」が10 | 
3 | 「水平に」のとなりに表示されているのは、数値でしょうか、”OK”でしょうか。 数値ならば、ここが”OK”となるように本数を調整します |  | OKの場合は、本数の増減で数値に変わることを試してください
4 | [四角数]のタブで、「横ひもの本数」と「縦ひもの本数」を足した数が、2で覚えた数の倍数になるように、縦ひも、もしくは横ひもの本数を増減してください | 足して20, 30, 40, 50… | 下部に表示される「垂直ひも数」の1/2です
5 | [ひも上下]タブに戻って、「水平に」の右に「OK」と表示されれば、2～4.は正しく設定できています |  | 
6 | 「対象面」で「側面(下・左)」を選択してください |  | 対象が、下側面+左側面に変わります
7 | [先と同じ]ボタンをクリックしてください |  | 「側面(上・右)」と同じになります
8 | [プレビュー]タブで、上側面+右側面、下側面+左側面に、同じ模様が適用されたのを確認しましょう |  | 模様が途切れずに続いています
α | 合わせるのは「横ひもの本数」+「縦ひもの本数」ですから、片方からマイナスしてもう片方にプラスできます。サイズを見ながら、調整してみてください |  | 

## Slide 5: STEP4: 演習問題
好きな色で、好きな模様が、
4側面にきれいに配置されたかごを
デザインしてみましょう。